# Specyfikacja techniczna urządzeń Rzgów

Tabela 2_Specyfikacja listy sprzętowej elektroakustyki
L. p.	Symbol	Opis urządzenia	Ilość	Jedn.
1. Stanowisko realizatora dźwięku
1.1.	MIX 1	Cyfrowa konsoleta foniczna o parametrach minimalnych: / Cyfrowa konsoleta foniczna o ilości kanałów wejściowych nie mniejszej niż 40 – w tym nie mniej niż 32 wejścia wyposażone w wysokiej klasy przedwzmacniacze mikrofonowe o parametrach przetwarzania nie gorszych niż 24 Bit/192 kHz, 114 dB dynamiki / Maksymalna latencja toru wejście/wyjście nie większa niż 0,8 ms / Maksymalna latencja toru: stage box wejście -> konsoleta-> stage box-> wyjście, nie większa niż 1,1 ms. / Możliwość konfiguracji z systemem odsłuchu osobistego działającego w oparciu o kompatybilne miksery odsłuchowe dedykowane do indywidualnego użycia przez muzyków. / Nie mniej niż 25 szyn miksujących: nie mniej niż 16 x AUX, nie mniej niż 6 x MATRIX, nie mniej niż 3 x MASTER. / Nie mniej niż 8 grup DCA. / Nie mniej niż 6 grup MUTE. / Nie mniej niż 25 zmotoryzowanych tłumików. / Każdy kanał musi być wyposażony we wskaźnik działania bramki szumów oraz kompresora. / Każdy kanał musi być wyposażony w kolorowy wyświetlacz umożliwiający zmianę koloru oraz wprowadzenie nazwy kanału definiowane przez użytkownika. / Funkcja solo. / Funkcja mute. / Dostępne procesory dla każdego kanału: kompresor, bramka szumów, EQ. / 31 punktowy korektor graficzny z funkcją „SPIL ON FADERS” (sterowanie EQ przy pomocy tłumików). / 100 pasmowy analizator RTA dla każdego kanału. / Nie mniej niż 8 stereofonicznych silników efektowych. / Wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 7” o rozdzielczości nie gorszej niż 800 x 480 pikseli. / Możliwość zainstalowania kart rozszerzających dających możliwość przesyłu sygnałów w formatach MADI i DANTE. / Możliwość transmisji 32 kanałów IN/OUT przez interfejs USB 2.0 / Fizyczne złącza na tylnym panelu konsolety: 32 x XLR (złącza dla kanałów wejściowych), 16 x XLR (złącza dla wyjścowych szyn miksujących), 2 x XLR (złącza dla szyn Monitor/Control Room OUT), 2 x TRS (złącza dla szyn Monitor/Control Room OUT), 1 x złącze USB 2.0 (komunikacja z komputerem), 1 x RJ45 (złącze Ethernet do komunikacji sieciowej), 2 x MIDI (złącza MIDI in/out), 1 x XLR (złącze dla formatu AES/EBU out), 6 x TRS i 2 x RCA (złącza dla sygnałów liniowych AUX IN), 6 x TRS i 2 x RCA (zlącza dla sygnałów liniowych AUX OUT). / Przyjazna dla użytkownika ergonomia pracy: dwie nachylone względem siebie płaszczyzny, z rozmieszczonymi na nich tłumikami, przyciskami, potencjometrami, wyświetlaczem LCD.	1	Szt.
1.2.	CASE MIX	Skrzynia transportowa na cyfrową konsoletę foniczną o parametrach minimalnych: / wykonana ze sklejki w mocnych okuciach aluminiowych, / swobodny dostęp do tylnego panelu konsolety po otwarciu klapy– schowek na kable, lampki etc.,	1	Szt.
1.3	STGBOX 1-3	Cyfrowy stagebox kompatybilny z konsoletą MIX 1 o parametrach minimalnych: / Jednostka wejść/wyjść wyposażona w 16 analogowych przedwzmacniaczy mikrofonowych, które mogą także pracować, jako wejścia liniowe, / 8 analogowych wyjść liniowych, / wszystkie wejścia i wyjścia zrealizowane na złączach typu XLR, / transmisja sygnału audio pomiędzy jednostką wejść/wyjść, a konsolą sterującą w formacie AES50 z zapewnieniem połączenia nadmiarowego (redundantnego), / możliwość łączenia urządzeń kaskadowo / częstotliwość próbkowania przełączalna 44.1 kHz/48 kHz. / Wymiar rackowy 2U	3	szt
1.4	CASE STGBOX 1-2	Skrzynia transportowa 19” na cyfrowy stagebox sceniczny / wykonana ze sklejki w mocnych okuciach aluminiowych, / otwierany przód oraz tył skrzyni / Wymiar 2U a możliwością montażu urządzeń rackowych / Minimalna głębokość skrzyni 300mm	2	szt
1.5	CD	Wieloformatowy dtwarzacz CD o parametrach minimalnych: / odtwarzanie CD: / CD – DA (CD-TEXT), CD ROM (ISO 9660), CD-R, MP3-CD, / USB: / FAT16/FAT32, / SD/SDHC: / FAT16/FAT32, / wspierany format WAV: / Rozszerzenie: WAV, / Rozdzielczość: 16 BIT, / Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz, / wspierany format MP3: / Rozszerzenie: MP3, / Rozdzielczość: od 32 do 320 kbps oraz VBR, / Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz, / wspierany format AAC: / Rozszerzenie: M4A, / Metoda kompresji: AAC-LA, / Rozdzielczość: od 32 do 320 kbps oraz VBR, / Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz, / częstotliwość próbkowania nie gorsza niż 10 Hz – 20 kHz, / zniekształcenia harmoniczne nie większe niż 0,01%, / możliwość odtwarzania muzyki przez łącze Bluetooth, / czytelny wyświetlacz, / wyjście analogowe stereo 2 x XLR, / sterowanie pilotem (opcja), / wysokość 1U, / odłączany przewód sieciowy.	1	szt
1.6	RACK 1	Skrzynia transportowa 19” na peryferia FOH / wykonana ze sklejki w mocnych okuciach aluminiowych, / otwierany przód oraz tył skrzyni / Wymiar 4U a możliwością montażu urządzeń rackowych / Minimalna głębokość skrzyni 300mm / komplet kabli sygnałowych pozwalających na podłączenie wszystkich urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.	1	szt
1.7	AP	Urządzenie sieciowe, bezprzewodowe Wi-fi o parametrach minimalnych: / co najmniej 4 porty LAN 1 Gb, / wyłącznik sieci bezprzewodowej, / obsługa standardu sieci ac/n/g, / co najmniej 3 anteny bezkierunkowe odpinane, / praca w zakres 2,4 GHz and 5 GHz, / prędkość transmisji do 1300 Mb/s dla 5 GHz oraz 600 Mb/s dla 2,4 GHz, / zabezpieczenie WPA - PSK/WPA2 - PSK, / DHCP oraz rezerwacja adresów IP.	1	szt
1.8	TABLET	Tablet dotykowy do zdalnego sterowania systemem audio: / Ekran dotykowy co najmniej 10” / Wbudowana karta WiFi / obsługa Bluetooth w standardzie co najmniej 4.0	1	szt
2.		System mikrofonów bezprzewodowych
2.1	MICB 1- 4	Odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych o parametrach minimalnych: / wymagany zakres częstotliwości pracy UHF: 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz, / typ modulacji radiowej – sygnał cyfrowy, / odłączane anteny, minimum ½ falowe, / zakres dynamiki ≥ 120 dB (A), / pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB), / zniekształcenia harmoniczne < 0,01% THD, / zakres regulacji wzmocnienia audio 60 dB, / złącza wyjściowe XLR i Jack ¼”, / wyświetlacz LCD, / możliwość zdalnego monitorowania parametrów nadajników, / system wykrywania zakłóceń radiowych częstotliwości pracy nadajników, / sumaryczne opóźnienie sygnału w całym torze od nadajnika do wyjścia odbiornika nie większe niż 2,9 ms, / szyfrowanie sygnału 256 bitowe w certyfikowanym standardzie AES, / możliwość zarządzania systemem przy pomocy komputera PC, Mac, oraz urządzenia mobilnego z systemem iOS, / przyłącze sieciowe Ethernet 10/100 Mbps, / obudowa metalowa rack 19” z akcesoriami do zabudowy pojedynczej i podwójnej.	4	Szt.
2.2	BMICH 1 / - / BMICH 4	Nadajnik typu „Handheld” (doręczny) kompatybilny z odbiornikami MICB 1 – MICB 4 o parametrach nie gorszych niż: / zakres pracy częstotliwości pracy UHF 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72 MHz, / typ modulacji radiowej – sygnał cyfrowy, / zakres dynamiki ≥ 120 dB (A), / pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB), / zniekształcenia harmoniczne < 0,01% THD, / pasmo przenoszenia przetwornika nie gorsze niż 50 Hz – 15 kHz, / kierunkowość przetwornika – kardioidalna, / szyfrowanie sygnału 256 bitowe w certyfikowanym standardzie AES, / moc promienowania przełączana 1 mW i 10 mW, / zasieg nadajnika minimum 100 m w optymalnych warunkach, / zakres regulacji czułości nadajnika 60 dB, / akumulator wymienny w technologii litowej, / wskaźnik czasu pracy nadajnika podawany w godzinach i minutach, / minimalny czas pracy na akumulatorze ≥9 godz., / obudowa nadajnika metalowa.	4	Szt.
2.3	BMICN 1 / - / BMICN 4	Nadajnik typu „Bodypack” (osobisty) kompatybilny z odbiornikami MICB 1 – MICB 4 o parametrach nie gorszych niż: / zakres pracy częstotliwości pracy UHF 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72 MHz, / typ modulacji radiowej – sygnał cyfrowy, / zakres dynamiki ≥ 120 dB (A), / pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB), / zniekształcenia harmoniczne < 0,01% THD, / moc promieniowania przełączlna 1 mW i 10 mW, / zasięg nadajnika minimum 100 m w optymalnych warunkach, / zakres regulacji czułości nadajnika 60 dB, / złącze wejściowe 4-pin mini konektor TA4M, / akumulator wymienny w technologii litowej, / wskaźnik czasu pracy nadajnika podawany w godzinach minutach, / minimalny czas pracy na akumulatorze ≥9 godz., / obudowa metalowa.	4	Szt.
2.4	MICN 1 / - / MICN 4	Miniaturowy mikrofon nagłowny o parametrach nie gorszych niż: / miniaturowy przetwornik elektretowy o kierunkowości kardioidalnej, / pasmo przenoszenia 60 Hz – 20 kHz, / maksymalne ciśnienie akustyczne dla przetwornika nie mniej niż 143 dB, / szumy własne nie większe niż 29dBA, / osłona przeciwwietrzna, / złącze typu Switchcraft TQG/TA4F, / elastyczny uchwyt, / czułość nie mniejsza niż – 3.16 mV/Pa, / waga nie większa niż 45 g.	4	Szt.
2.5	SPLIT	Szerokopasmowy dystrybutor antenowy z dystrybucją zasilania dla odbiorników MICB 1 – MICB 4 o parametrach nie gorszych niż: / liczba par antenowych 4 + 1, / zasilanie zewnętrznych anten aktywnych, / obudowa metalowa do montażu w szafie typu rack 19”.	1	Szt.
2.6	ANT 1 / – / ANT 2	Antena bezprzewodowego systemu mikrofonowego o parametrach minimalnych: / kierunkowa aktywna antena UHF, / Pasmo pracy nie gorsze 176 MHz - 216 MHz, / Możliwość montażu na statywie lub na ścianie, / Złącze typu BNC, / Waga nie więcej niż 280 g.	2	Szt.
2.7	PDISTxx	Listwa rack’owa zasilająca, 3 x 16A@250V.	1	szt.
3.		Mikrofony przewodowe / akcesoria
3.1	MIC 1 – MIC 5	Mikrofon wokalono-instrumentalny o parametrach nie gorszych niż: / mikrofon dynamiczny o kierunkowości hyperkardioidalnej, / zasada działania – gradient ciśnienia, / pasmo przenoszenia nie gorsze niż 25 Hz – 18 kHz, / tylne tłumienie dla 1 kHz > 25 dB (100°), / impedancja nominalna 280 Ω, / złącze XLR 3-pin, / waga nie większa 345 g.	5	szt
3.2	MIC 6 – MIC 8	Mikrofon instrumentalny o parametrach nie gorszych niż: / mikrofon dynamiczny o kierunkowości kardioidalnej, / pasmo przenoszenia nie gorsze niż 40 Hz – 15 kHz, / impedancja nominalna 150 Ω, / złącze XLR 3-pin, / waga nie większa 284 g.	3	szt
3.3	MIC 9	Mikrofon wielkomembranowy do bębnów o parametrach nie gorszych niż: / mikrofon dynamiczny o kierunkowości kardioidalnej, / przełącznik pasma przenoszenia: LIN (liniowy) i EQ (korektor), / pasmo przenoszenia nie gorsze niż 50 Hz – 17 kHz (LIN), / impedancja wyjściowa nie mniejsza niż 590 Ω, / długość nie większa niż: 105 mm, / waga nie większa niż 140 g.	1	Szt.
3.4	MIC 10-11-	Zestaw dwóch sparowanych mikrofonów do zastosowania typu „overhead” o parametrach nie gorszych niż: / 2 x mikrofon pojemnościowy o kierunkowości kardioidalnej: / pasmo przenoszenia nie gorsze niż 40 Hz – 20 kHz, / zasada działania – gradient ciśnienia, / nominalna impedancja 180 Ω, / maksymalne ciśnienie akustyczne (1 kHz) 125 dB, / wbudowany, przełączalny filtr górnoprzepustowy o częstotliwości odcięcia nie niższej niż 240 Hz, stromość filtra 6 dB/oct, / złącze XLR 3-pin, / waga nie większa niż 115 g. / Mikrofony należy dostarczyć w plastikowej walizce ochronnej. Zestaw musi zawierać też elastyczne uchwyty do mikrofonów oraz gąbki przeciwwiatrowe.	1	Kpl.
3.5	MIC DRUM	Zestaw mikrofonów do perkusji: / 1 x mikrofon do bębna basowego o parametrach nie gorszych niż: / mikrofon pojemnościowy o kierunkowości półkarioidalnej, / zasada działania – gradient ciśnienia, / pasmo przenoszenia 25 Hz – 20 kHz, / impedancja nominalna < 200 Ω, / maksymalne ciśnienie akustyczne 148 dB/ 1 kHz, / złącze XLR 3 – pin, / waga nie większa niż 415 g. / 2 x mikrofon do tomów o parametrach nie gorszych niż: / mikrofon pojemnościowy o kierunkowości kardioidalnej, / zasada działania – gradient ciśnienia, / pasmo przenoszenia nie gorsze niż 20 Hz – 20 kHz, / impedancja nominalna < 200 Ω, / maksymalne ciśnienie akustyczne 140 dB, / zasilanie Fantom 12 V – 48 V, / złącze XLR 3-pin, / długość szyjki nie mniejsza niż 71 mm, / waga nie większa niż 145 g. / 2 x mikrofon do werbla o parametrach nie gorszych niż: / mikrofon pojemnościowy o kierunkowości kardioidalnej, / zasada działania – gradient ciśnienia, / pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz, / impedancja nominalna 200 Ω, / maksymalne ciśnienie akustyczne 140 dB, / zasilanie Fantom 12 V – 48 V, / złącze XLR 3-pin, / długośc szyjki nie mniejsza niż 20 mm i nie większa niż 25 mm, / waga nie większa niż 140 g. / 2 x mikrofon do zastosowania „overhead” o parametrach nie gorszych niż: / mikrofon pojemnościowy o kierunkowości kardioidalnej, / zasada działania – gradient ciśnienia, / pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz, / impedancja nominalna 200 Ω, / maksymalne ciśnienie akustyczne 140 dB, / zasilanie Fantom 12 V – 48 V, / złącze XLR 3-pin, / waga nie większa niż 36 g. / Zestaw mikrofonów należy dostarczyć w torbie do przechowywania i transportu wykonanej w taki sposób, aby każdy z mikrofonów miał swoją przegrodę wykrojoną we wkładzie z pianki lub gąbki. Zestaw musi zawierać niezbędne akcesoria montażowe, tzn., clipsy do mocowania mikrofonów na korpusach bębnów.	1	kpl
3.6	DI-BOX 1-5	Aktywny symetryzator sygnału nie gorszy niż: / co najmniej 2 wejścia TRS oraz 1 XLR / tłumienie co najmniej 30dB / wyjście symetryczne XLR / odcięcie masy sygnału / zasilanie Phantom 48V / waga nie większa niż 0,9kg / obudowa aluminiowa pokryta antypoślizgową gumą	5	szt
3.7	STAND / DTP 1	Statyw mikrofonowy o parametrach nie gorszych niż: / minimalna wysokość nie mniejsza 300 mm, / maksymalna wysokość nie mniejsza niż 350 mm, / ciężka żeliwna podstawa / Długość ramienia nie mniejsza niż 400mm / waga nie większa niż 2,5 kg, / kolor czarny.	1	szt
3.8	STAND / 1-15	Statyw mikrofonowy o parametrach nie gorszych niż: / minimalna wysokość nie mniejsza 90 cm, / maksymalna wysokość nie mniejsza niż 160 cm, / podstawa trójnożna, / waga nie mniejsza niż 3,3 kg, / wysięgnik poziomy / kolor czarny.	15	szt.
3.9	STAND SH 1-5	Statyw mikrofonowy o parametrach nie gorszych niż: / minimalna wysokość nie mniejsza 550 mm, / maksymalna wysokość nie mniejsza niż 1000 mm, / podstawa trójnożna, / wysięgnik poziomy teleskopowy / kolor czarny.	5	szt
3.10	PATCH	Patchpanel sieciowy z półką o parametrach minimalnych: / wykonany w standardzie 19”, / wysokość 1U, / 24 ekranowane porty RJ 45, / spełniający wymagania kategorii Cat. 6, / dostosowany do przewodów typu FTP.	1	szt
3.11	SWITCH	Przełącznik sieciowy o parametrach minimalnych: / zarządzany, / minimum 8 portów o prędkości 1 Gb, / wykrywanie network loop, / automatyczne wykrywanie prędkości połączenia, / obsługa Cat.5 oraz Cat.6, / DHCP, / możliwość ustawiania tunelowania VLAN nie mniej niż 64, / możliwość montażu w szafie RACK, / wymiary nie większe niż 236 mm x 102mm x 27mm.	1	szt
4.		Głośniki
4.1	LA 1 - / LA 12	Aktywny, dwudrożny moduł systemu wyrównanego liniowo o parametrach minimalnych: / nie mniej niz 2 x 8” neodymowe przetwornik typu woofer, LF), / nie mniej niż 1 x 1” (neodymowy przetwornik ciśnieniowy, HF), / pasmo przenoszenia nie gorsze niż 75 Hz - 20 kHz (- 6dB), / maksymalne ciśnienie akustyczne nie mniej niż 133,5 dB Max SPL, / kąt promieniowania energii akustycznej nie gorszy niż 102,5 st.(±5 st.), / moc RMS nie mniej niż 900 W, / wbudowany procesor DSP z zabezpieczeniami RMS, Peak, termicznym oraz z filtrami FIR, / przetwarzanie sygnału nie gorsze niż 24 bit/48 kHz, / wejście 1 x XLR żeński, / wyjście (Link out) 1 x XLR męski, / kontroler sieciowy w obudowie zestawu na złączach: 1 x RJ 45, 1 x RJ 45 (Link out), / zasilanie na złączu1 x PowerCon (wejście) oraz 1 x PowerCon (wyjście), / waga zestawu nie większa niz 18,5 kg, / obudowa drewniana.	12	szt.
4.2	SUB 1 / - / SUB 3	Aktywny zestaw głośnikowy niskotonowy o parametrach minimalnych: / dolna granica pasma przenoszenia nie większa 33 Hz (-10 dB), / nie mniej niż 1 x 18” przetwornik niskotonowy, / maksymalne ciśnienie akustyczne nie mniejsze niż 138 dB, / wbudowany procesor DSP, / przetwarzanie sygnału nie gorsze niż 24 bit/96 kHz, / możliwośc aplikacji opóźnienia z poziomu obudowy zestawu lub komputera, / zabezpieczenia termiczne, Limiter RMS oraz Peak, / wzmacniacz klasy D o mocy RMS nie mniejszej niż 1600 W, / przełącznik zmiany polaryzacji na obudowie zestawu, / przełącznik trybu Kardio na obudowie zestawu, / wbudowany system autodiagnozy stanu technicznego kolumny głosnikowej, / chłodzenie konwekcyjne i wentylatorowe, / wejście 1 x XLR żeński / wyjście 1 x XLR męski (link out lub X-over) / kontroler sieciowy na złączach: 1 x RJ 45 (wejście) oraz 1 x RJ 45 (wyjście Link Out) / zasilanie na złączach 1 x PowerCon (wejście), 1 x PowerCon (wyjście LINK OUT) / waga nie większa niż 48 kg, / obudowa drewniana.	3	szt.
4.3	RAMA	Rama do zawieszenia gron systemu nagłośnienia widowni kompatybilna z zestawami LA 1 - LA 12. Nie dopuszcza się rozwiązań innych niż pochodzące od producenta zestawów głośnikowych	2	szt.
4.4	NETLA	Procesor sterujący umożliwiający zdalną kontrolę systemu nagłośnienia widowni LA 1 - LA 12, SUB 1 - SUB 3 o parametrach minimalnych: / nie mniej niż 2 zarządzalne podsieci na złączach RJ 45 (EtherCon), z których każda musi posiadać możliwość podłączenia 32 urządzeń, / nie mniej niż 2 złącza XLR będące alternatywą dla złącz RJ 45, / złącze USB typu B do podłączenia komputera / diody LED sygnalizujące transmisję danych pomiędzy komputerem a urządzeniami, błąd w transmisji danych.	1	szt
4.5	LA KAB	Zestaw okablowania do gron głośnikowych umożliwiający poprawną pracę całego zestawu.	1	kpl
4.6	MON 1 / – / MON 5	Aktywny, szerokopasmowy zestaw glosnikowy typu wedge o parametrach minimalnych: / wzmacniacz klasy D w obudowie zestawu o mocy RMS nie mniejszej niż 600 W, / zasilanie poprzez złącze VDE, / procesor DSP o parametrach przetwarzania sygnału audio 24 bit/48 kHz, / możliwość wyboru nastaw DSP / limiter Peak, RMS, zabezpieczenie termiczne, / pasmo przenoszenia nie gorsze niż 50 Hz - 15 kHz, / kąty promieniowania 90x60 z możliwością obrócenia tuby 60x90 stopni / nie mniej niż 1 x 15” przetwornik typu woofer LF, / nie mniej niż 1 x 2” przetwornik ciśnieniowy wysokotonowy HF, / maksymalne ciśnienie akustyczne nie mniej niż 128 dB / wejście analogowe 1 x XLR pracujące na poziomie mikrofonowym i liniowym / wyjście analogowe 1 x XLR (link OUT), / waga nie większa niż 17 kg., / obudowa drewniana.	5	szt
5.		Okablowanie
5.1	KAB XLR10	Kabel mikrofonowy, XLR/XLR, 10 m.	20	szt.
5.2	KAB XLR5	Kabel mikrofonowy, XLR/XLR, 5 m.	10	szt.
5.3	KAB TR5	Kabel instrumentalny, TS/TS, 5m.	5	szt.
5.4	KAB TRS5	Kabel instrumentalny, TRS/TRS, 5m.	2	szt.
5.5	KAB SHUKO	Kabel mikrofonowy, XLR/XLR, 3 m.	10	szt.
5.6	KAB ZASIL3	Przedłużacz zasilający 3x230V o długości 10m	5	szt
5.7	CAT5 FLEX	Profesjonalny giętki kabel CAT 5 przeznaczony do zastosowań mobilnych ze złączami Ethernet o parametrach nie gorszych niż: / minimalny promień gięcia: nie mniej niż 15 x średnica całkowita, / kolor: Czarny. / długość co najmniej 5m	2	szt
5.8	KRZ MUZ	Krzesło dla muzyka z miękkim siedziskiem okrągłe typu X	5	szt
5.9	LIFT 1-2	Wciągarki ręczne o udźwigu 250 kg. z atestem bezpieczeństwa.	2	szt.

Tabela 3_Specyfikacja listy sprzętowej oświetlenia
L. p.	Symbol	Opis urządzenia	Ilość	Jedn.
Oświetlenie sceniczne
1.1.	MIX DMX	Konsoleta sterująca DMX o parametrach minimalnych / 4 fizyczne wyjścia DMX / 10” dotykowy ekran / 10 faderów playback / 3 koła enkoderów / Obsługa 16 linii DMX (ArtNet) / Obsługa MIDI	1	Szt.
1.2	SPLIT DMX	Spliter DMX o parametrach minimalnych: / 6 wejść DMX / 1 wyjście DMX / Obudowa umożliwiająca montaż w Rack 19” / Zasilanie 230V	3	szt
1.3	LED ZOOM	Reflektor tearalny LED zoom 3000K z klapkami kadrującymi o parametrach minimalnych: / źródło światła LED COB o mocy min. 250W / temperatura barwowa źródła min. 3000K / zoom sterowany w zakresie min. 15-45 stopni / możliwość regulacji zoom z poziomu DMX / możliwość łatwej regulacji zoom oraz dimmera na urządzeniu, umożliwiające ustawienie reflektora oraz odpalenie go podczas ustawiania kierunku / współczynnik CRI oprawy nie mniejszy niż 94 / obsługa protokołu RDM / minimum 4 krzywe ściemniania z możliwością emulacji pracy lampy halogenowej / możliwość montażu ramki filtrów kolorów oraz skrzydełek kadrujących (w zestawie) / waga nie przekraczająca 8,5 kg / obudowa w kolorze czarnym.	6	szt
1.4	SPOT LED	Ruchoma głowica spot LED CMY nie gorsza niż: / biały moduł LED o mocy min. 270W (min. 18,000 lumenów): / płynnie regulowany zoom w zakresie min. 10-45 stopni / możliwość pracy silników Pan/Tilt w rozdzielczości 16bit / tryb mieszania kolorów CMY / min. 1 tarcza kolorów z 7 filtrami – w tym posiadanie filtra CTO oraz CTB, indeksowalna / co najmniej 1 tarcza 9 wzorów gobo statycznych / co najmniej 1 tarcza 7 wzorów gobo rotacyjnych / co najmniej 1 pryzmat obrotowy/indeksowalny / co najmniej 1 filtr Frost / minimum trzy krzywe dimmera / obsługa protokołu RDM / możliwość pracy pan/tilt w trybie 16bit / waga nie przekraczająca 22 kg.	8	szt
1.5	WASH LED	Ruchoma głowica wash LED RGB nie gorsza niż: / co najmniej 12 modułów LED RGBW o minimalnej mocy 10W każdy (min. 2000 lumenów) / zoom sterowany w zakresie min. 15-55 stopni / możliwość pracy pan/tilt w trybie 16bit / waga nie przekraczająca 9 kg.	10	szt
1.6	PAR	Naświetlacz LED RGB o parametrach minimalnych: / 18 modułów RGB / Moc modułu 3W / Brak wentylatora / Uchwyt umożliwiający postawienie na podłodze (bądź dodatkowa podstawka).	16	szt
1.7	LISTWA LED	Listwa LED RGB o parametrach minimalnych: / 12 modułów 4W RGBW / Kontrola pojedynczych oczek LED / Długość 1 m	16	szt
1.8	HAZER	Wytwornica mgły/hazer nie gorsza niż: / minimalna moc pieca 850W / możliwość pracy ciągłej / wydajność minimum 3500m3 na godzinę / czas nagrzewania nie dłuższy niż 1 minuta / możliwość kontroli za pomocą DMX, wbudowanego panelu lub za pomocą timera / wbudowany wentylator / czarny kolor obudowy / wbudowany uchwyt na zbiornik płynu / funkcja samooczyszczenia / co najmniej jeden uchwyt transportowy w postaci rączki / waga urządzenia nie przekraczająca 9 kg	1	szt
1.9	TAB	Sterowanie bezprzewodowe dla konsolety - tablet z oprogramowaniem nie gorsze niż: / wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej minimum 10 cali z podświetleniem LED oraz minimalną rozdzielczością 2280x1080 / wyświetlacz z powłoką antyodblaskową, oleofobową / minimum 250 pikseli na cal / procesor o architekturze 64 bitowej oraz minimalnym taktowaniu 2,4 GHz / wbudowana pamięć o pojemności nie mniejszej niż 60 GB / aparat o rozdzielczości min. 8MP / nagrywanie wideo w rozdzielczości co najmniej 1080P / głośniki stereofoniczne / czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk odblokowujący / obsługa WiFi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac / obsługa Bluetooth w standardzie 5.0 / Wbudowany aparat przedni o rozdzielczości co najmniej 6MP / żyroskop trzyosiowy / wbudowany kompas cyfrowy / czujnik oświetlenia zewnętrznego / wbudowana bateria o pojemności co najmniej 30Wh	1	Szt
1.10	OKABLOWANIE	Komplet okablowania elektrycznego i sygnałowego DMX niezbędny do uruchomienia systemu.	1	Kpl
1.11	UCHWYT	Uchwyt aluminiowy szybkiego montażu : / umożliwiający zawieszenie urządzenia i dociśnięcie klamrą / udźwig 150 kg / Kolor czarny / Atest TUV	82	szt
1.12	LINKA	Linka zabezpieczająca atestowana	62	Szt